| PERFIL PROFESIONAL |
| --- |
| Denominación | Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión | Nivel de Competencia | 2 (dos) |
| Familia Profesional | Electricidad y Electrónica | Código del Perfil | ELEL0005_2 |
| Competencia General | Diseñar proyectos, montar artefactos y equipos, instalar y gestionar suministros eléctricos conforme a las normas vigentes en domicilios, industrias y edificios. |
| Ocupaciones y Puestos de Trabajo | Código CNO |
| Electricista de Obras y afines Electricista de Construcciones, Electricista de edificios/montaje | 7137 |
| Instaladores y Reparadores de líneas eléctricas Instalador de líneas de energía eléctrica | 7245 |
| Montadores de Equipos Eléctricos Montador de aparatos y equipos eléctricos | 8282 |
| Sectores Productivos y tipo de organizaciones en los que se integra | Código CNAEP |
| Generación, transmisión y distribución | 351 |
| Incluye la generación de energía eléctrica a gran volumen, la transmisión desde las instalaciones generadoras a los centros de distribución, y la distribución a usuarios finales, así como el montaje de Instalación eléctrica para consumo doméstico e industrial. |
| Unidades de competencia | Código CNO | Código de la Unidad de Competencia |
| Diseñar y montar instalaciones eléctricas domiciliarias en baja tensión. | Instalador Electricista Domiciliario (S/C) | UC0015_2 |
| Diseñar y montar instalaciones eléctricas industriales en baja tensión. | Instalador Electricista Industrial (S/C) | UC0016_2 |
| Diseñar y montar instalaciones eléctricas en baja tensión en edificios. | Instalador Electricista de Edificios (S/C) | UC0017_2 |

| Denominación | UC1.- DISEÑAR Y MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN BAJA TENSIÓN |
| --- | --- |
| Código | UC0015_2 | Nivel | 2 (dos) |
| Elementos de competencia | Criterios de desempeño |
| EC 1.1. Elaborar proyecto de instalación eléctrica domiciliaria. | CD1.1.1. La simbología eléctrica adoptada es identificada claramente según los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.1.2. Los puntos de consumo de energía son localizados indicando carga nominal, puntos de maniobra, control y protección de los circuitos según reglamentos vigentes y normas técnicas vigentes. |
|  | CD1.1.3. La longitud y sección de los conductores para la acometida, líneas principales y seccionales trazados en el proyecto son determinados según los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.1.4. El valor de las llaves de corte principal y seccional de los tableros correspondientes incluyendo el cómputo de cargas, son dimensionados según los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.1.5. El número de circuitos y elementos de protección para los tableros principal y seccional son indicados siguiendo los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.1.6.El proyecto, los esquemas y croquis de las instalaciones eléctricas son elaborados respetando la normativa y teniendo en cuenta las características de la ubicación. |
|  | CD1.1.7. El presupuesto de mano de obra eléctrica, listado de materiales e insumos necesarios, es preparado teniendo en cuenta costos actualizados. |
|  | CD1.1.8. El sistema de instalación de puesta a tierra es dimensionado de acuerdo a las características del local y aplicando las prescripciones establecidas en la normativa de referencia. |
| EC 1.2. Montar e instalar artefactos, equipos, materiales eléctricos según plano del proyecto. | CD1.2.1. La construcción de la pilastra para el suministro eléctrico se verifica siguiendo correctamente los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.2.2. La instalación y puesta a tierra de la acometida se instala conforme a reglamentos vigentes y respetando las normas de seguridad. |
|  | CD1.2.3. El cableado de conductor de servicio y entrada hasta el puesto de medición, y conductor de puesta a tierra se realiza conforme a los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.2.4. El recorrido de electroductos se traza según plano correspondiente y se realiza el ranurado de pared para la colocación de electroductos, cajas y tablero principal respetando las normas de seguridad establecidas. |
|  | CD1.2.5. El tablero principal, cajas y electroductos son montados correctamente en la mampostería según plano de instalación eléctrica. |
|  | CD1.2.6. El cableado de los circuitos se realiza según plano de instalación eléctrica y respetando reglamentos y normas vigentes. |
|  | CD1.2.7. Los interruptores y artefactos son montados e instalados siguiendo los reglamentos y normas establecidos y según plano de instalación eléctrica. |
|  | CD1.2.8. Los elementos de maniobra y protección del sistema eléctrico (llaves de corte total y de circuitos) se instalan cumpliendo los reglamentos y normas establecidos. |
|  | CD1.2.9. El funcionamiento de los equipos e instalaciones intervenidas se verifica y controla cumpliendo los requerimientos de buena terminación y funcionamiento correcto. |
|  | CD1.2.10. La puesta a tierra se instala y conexiona atendiendo los requisitos de la norma de referencia. |
| EC 1.3. Verificar las condiciones técnicas para el suministro de la energía. | CD1.3.1. Los distintos formularios, para solicitar una conexión nueva, medidor provisorio, división de instalación, aumento de carga, entre otros son identificados y completados. |
|  | CD1.3.2. Las distintas solicitudes de Abastecimiento de Energía Eléctrica son completadas conforme a necesidades del proyecto. |
|  | CD1.3.3. Los documentos y planos de la instalación eléctrica se presentan para su aprobación por el profesional electricista matriculado. |

| Contexto de aplicación |
| --- |
| Medios y materiales | Información |
| Herramientas manuales para trabajos eléctricos (pelacables y tenazas de presión para terminales, entre otros). Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates y destornilladores, entre otros). Máquinas para trabajos de mecanizado (taladradora, punzonadora y remachadora, entre otros). Instrumentación eléctrica (polímetro, pinza amperimétrica y vatimétrica, telurómetro, medidor de aislamiento y discriminador de tensión, entre otros). Medidor de corrientes de fuga. Analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica. Medios de montaje (escaleras y andamios, entre otros). Equipos de seguridad y protección eléctrica (vestimenta-equipo de protección individual-calzado, guantes y casco, entre otros). Ordenador. Impresora. Software para instalaciones eléctricas. Planilla de costos (fuente o documento). | TIPO DE NORMATIVIDAD: Reglamento de Baja Tensión de la ANDE. Norma Paraguaya de Instalaciones de BT (NP2), Seguridad industrial y salud en el trabajo, medio ambiente. TECNICAS PARA UNIR TUBERIAS: roscado, emboquillado. TIPO DE TUBERIA Y ACCESORIO: PVC, metálica. TIPO DE UNION: tubo-tubo, tubo – accesorio, tubo - caja. TIPO DE CAJA: Plástica, metálica. TIPO DE INSTALACION INTERNA: Residencial, comercial, institucional, hospitalaria, industrial. TIPO DE MAMPUESTO: Muros, cielo raso, cubierta, placa. TIPO DE TENDIDO: Empotrado, suspendido, sobre puesto. TIPO DE DUCTERIA: PVC, IMC, EMT, bandeja, canaleta, fibra de vidrio. POSICION DE LAS CAJAS: en piso, en losa, en muro, especiales. TIPO DE UBICACIÓN: Interior, exterior. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: Administrativos, de construcción de instalaciones, Eléctricas, de compra. TIPO DE FORMATOS: De compra, de solicitud de elementos, de orden de trabajo. TIPO DE NORMAS: De seguridad, técnicas, ambiental. |
| Principales resultados de trabajo |
| Plano de la instalación. Presupuesto y montos establecidos. Lista de materiales elaborada según normativas vigentes. Instalaciones Eléctricas de baja tensión montadas e instaladas. Pilastra verificada y cableada. Documentos de la obra verificados y regulados. |

| Denominación | UC2.- DISEÑAR Y MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES EN BAJA TENSIÓN. |
| --- | --- |
| Código | UC0016_2 | Nivel | 2 (dos) |
| Elementos de competencia | Criterios de desempeño |
| EC 2.1. Diseñar diagramas y cuadros eléctricos para el montaje de los circuitos de maniobra, protección y control de uso industrial. | CD2.1.1. Los planos de distribución de los elementos y dispositivos de uso industrial se diseñan optimizando el espacio disponible. |
|  | CD2.1.2. El montaje e instalación se planifica según secuencia de procesos de orden industrial, teniendo en cuenta los croquis y planos realizados. |
|  | CD2.1.3. Los materiales seleccionados (perfiles, envolventes y cuadros, entre otros) se ajustan a las especificaciones del proyecto y al plan de montaje. |
|  | CD2.1.4. La ubicación de los elementos de sujeción, perfiles y canalizaciones en el interior de la planta se trazan respondiendo a los planos del proyecto. |
|  | CD2.1.5. El mecanizado de los componentes de montaje, perfiles y envolventes se diagraman ajustando a los requerimientos de los planos y a la secuencia de operaciones. |
|  | CD2.1.6. Las herramientas, medios técnicos y de seguridad necesarios, son enumerados, según los requerimientos de cada intervención. |
|  | CD2.1.7. El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe de montaje. |
|  | CD2.1.8. El presupuesto de mano de obra eléctrica, listado de materiales e insumos necesarios, es preparado teniendo en cuenta costos actualizados. |
| EC 2.2. Montar los circuitos de maniobra, control y protección en tableros y cuadros, cumpliendo con los documentos normativos. | CD2.2.1 Los elementos que conforman los circuitos de maniobra, control y protección de dispositivos electrotécnicos se ajustan a las especificaciones del proyecto y al plan de montaje. |
|  | CD2.2.2. Los equipos y elementos se fijan en el lugar preciso y con los medios adecuados asegurando la sujeción mecánica. |
|  | CD2. 2.3. El cableado de los conductores (cables y pletinas) y su conexión con los equipos y elementos se realiza conforme a los diagramas proyectados. |
|  | CD2.2.4. Los controladores lógicos se programan con los parámetros que den respuesta a las óptimas condiciones de funcionamiento, utilizando el equipo adecuado. |
|  | CD2.2.5. Las pruebas funcionales se realizan utilizando el protocolo previsto y dando respuesta a las condiciones de funcionamiento. |
|  | CD2.2.6. Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos de cada intervención. |
|  | CD2.2.7. El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe de montaje. |
| EC 2.3. Instalar dispositivos de automatización (equipo de control, sensores, actuadores y detectores y otros de uso industrial) en condiciones de seguridad establecidos en los documentos normativos. | CD2.3.1. La distribución de los elementos, el replanteo, la ubicación de las canalizaciones, dispositivos de control, accionamiento y medida se implementan según el proyecto realizado. |
|  | CD2.3.2. Los conductores se alojan en las canalizaciones reglamentarias sin merma o modificación de sus características. |
|  | CD2.3.3. Los actuadores electromecánicos, motores eléctricos, sensores y detectores de tipo electrotécnico se ubican cumpliendo con los requisitos del proyecto, la función a realizar y teniendo en cuenta el acceso para el mantenimiento. |
|  | CD2.3.4. La conexión de los actuadores, sensores, elementos de control, maniobra y protección y módulos auxiliares se realizan de acuerdo a los esquemas y a la documentación técnica del fabricante. |
|  | CD2.3.5. Los elementos de maniobra, control y protección a los valores dimensionados se calibran según función específica, número de circuitos y potencia de los receptores. |
|  | CD2.3.6. Los recursos técnicos y las herramientas adecuadas de instalación se emplean según los requerimientos de cada intervención. |
|  | CD2.3.7. El cumplimiento de las condiciones de funcionamiento especificadas se verifica realizando las pruebas y ajustes necesarios en los elementos de la instalación. |
|  | CD2.3.8. El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe de montaje. |
| EC 2.4. Mantener instalaciones automatizadas en condiciones de calidad y seguridad establecidas. | CD2.4.1. El funcionamiento de los dispositivos sujetos a programas de control, se comprueban periódicamente mediante la verificación de los parámetros de la instalación. |
|  | CD2.4.2. El tipo de avería y coste de la reparación se recoge con precisión en el presupuesto. |
|  | CD2.4.3. La sustitución del elemento deteriorado se realiza utilizando la secuencia de desmontaje y montaje establecido consiguiendo el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento. |
|  | CD2.4.4. Los valores consignados de los parámetros afectados por algunas condiciones de funcionamiento, se reprograman para el logro de mayor eficiencia operativa. |
|  | CD2.4.5. Las rutinas de mantenimiento preventivo / correctivo se emplean acorde a un listado disponible de repuestos actualizados. |
|  | CD2.4.6. El restablecimiento funcional de la instalación se verifica mediante las pruebas y medidas de los niveles de los parámetros reglamentarios. |
|  | CD2.4.7. Las operaciones de mantenimiento de los elementos de las instalaciones se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante. |
|  | CD2.4.8. En el informe de mantenimiento se registra la reparación de averías, cambio de piezas o intervención externa contratada y los costos de facturación. |
| EC 2.5. Gestionar el suministro de la energía ante la empresa proveedora. | CD2.5.1. Los distintos formularios utilizados para la gestión ante la empresa proveedora de energía eléctrica, tendiente a solicitar una conexión nueva, medidor provisorio, división de instalación, aumento de carga, entre otros son identificados y completados correctamente. |
|  | CD2.5.2. Las distintas solicitudes de Abastecimiento de Energía Eléctrica son completadas conforme a necesidades del proyecto. |
|  | CD2.5.3. Los documentos y planos de la instalación eléctrica se presentan para su aprobación por el profesional electricista matriculado. |

| Contexto de aplicación |
| --- |
| Medios y materiales | Información |
| Herramientas manuales para trabajos eléctricos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Máquinas para trabajos de mecanizado. Instrumentación eléctrica. Medidor de corrientes de fuga. Analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica. Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. Equipo verificador de la continuidad de los conductores. Luxómetro con rango de medida adecuado para las luces de emergencia. Analizador de redes de armónicos y de perturbaciones de red. Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos. Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos. Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red. Medios de montaje. Equipos de seguridad y protección eléctrica. | TIPO DE NORMATIVIDAD: Reglamento de Baja Tensión de la ANDE. Norma Paraguaya de Instalaciones de BT (NP2), Seguridad industrial y salud en el trabajo, medio ambiente. TECNICAS PARA UNIR TUBERIAS: roscado, emboquillado. TIPO DE TUBERIA Y ACCESORIO: PVC, metálica. TIPO DE UNION: tubo-tubo, tubo – accesorio, tubo - caja. TIPO DE CAJA: Plástica, metálica. TIPO DE INSTALACION INTERNA: Residencial, comercial, institucional, hospitalaria, industrial. TIPO DE MAMPUESTO: Muros, cielo raso, cubierta, placa. TIPO DE TENDIDO: Empotrado, suspendido, sobre puesto. TIPO DE DUCTERIA: PVC, IMC, EMT, bandeja, canaleta, fibra de vidrio. POSICION DE LAS CAJAS: en piso, en losa, en muro, especiales. TIPO DE UBICACIÓN: Interior, exterior. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: Administrativos, de construcción de instalaciones, Eléctricas, de compra. TIPO DE FORMATOS: De compra, de solicitud de elementos, de orden de trabajo. TIPO DE NORMAS: De seguridad, técnicas, ambiental. |
| Principales resultados de trabajo |
| Instalaciones Eléctricas de baja tensión montadas. Plano de la instalación. Presupuesto y montos establecidos. Lista de materiales elaborada según especificaciones. Pilastra verificada y cableada. Documentos de la obra verificados y regulados. |

| Denominación | UC3.- DISEÑAR Y MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS. |
| --- | --- |
| Código | UC0017_2 | Nivel | 2 (dos) |
| Elementos de competencia | Criterios de desempeño |
| EC 3.1. Elaborar proyecto de instalación eléctrica en edificio. | CD3.1.1. La simbología eléctrica para edificios, es identificada claramente según los criterios establecidos. |
|  | CD3.1.2. Los puntos de consumo de energía son localizados indicando carga nominal, puntos de mando, control y protección de los circuitos correctamente. |
|  | CD3.1.3. La longitud y sección de conductores para la acometida, tableros, líneas y circuitos se dimensionan según el proyecto. |
|  | CD3.1.4. El valor de la llave de corte total y de la sección de la línea principal, son determinados incluyendo el cómputo de cargas. |
|  | CD3.1.5. El número de circuitos y elementos de protección para el tablero principal son indicados siguiendo los criterios establecidos para el efecto. |
|  | CD3.1.6. Los esquemas y cuadros de carga de la instalación eléctrica se elaboran respetando normas y reglamentos según el uso previsto. |
|  | CD3.1.7. Los costos de insumos y mano de obra se presupuestan a partir de los elementos y materiales requeridos para la instalación, formas de pago acordados según trabajo a realizar. |
|  | CD3.1.8. El sistema de instalación de puesta a tierra es dimensionado de acuerdo a las características del local y aplicando las prescripciones establecidas en la normativa de referencia. |
| EC 3.2. Realizar instalaciones de enlace de baja tensión en edificios con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a la normativa vigente. | CD3.2.1. El acopio de material se ajusta a las especificaciones del proyecto y se redistribuye en tiempo y forma según cronograma de trabajo. |
|  | CD3.2.2. La instalación de enlace, la ubicación de las canalizaciones, tableros principales y seccionales, líneas de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales, cuadros de distribución / protección, medidores, se replantean según los planos y especificaciones del proyecto. |
|  | CD3.2.3. La instalación y colocación de las canalizaciones se realiza cumpliendo con las características y dimensiones indicadas en la documentación y normativa vigente. |
|  | CD3.2.4. Los conductores se alojan en las canalizaciones eléctricas sin modificación de sus características, y las secciones, tipo de aislamiento y colores, entre otros, responden a las especificaciones del proyecto y del reglamento electrotécnico de baja tensión. |
|  | CD3.2.5. Las conexiones de aterramientos se instalan siguiendo la documentación técnica y procedimientos establecidos en el proyecto. |
|  | CD3.2.6. Los conductores se colocan respetando la estética del conjunto y asegurando la fiabilidad y seguridad de las conexiones eléctricas. |
|  | CD3.2.7. La puesta a tierra se instala y conexiona atendiendo los requisitos de la norma de referencia. |
|  | CD3.2.8. En el informe de montaje se apunta el trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas. |
|  | CD3.3.1. La energía eléctrica se distribuye a los diferentes puntos de consumo del edificio según los requerimientos para su uso específico. |
| EC 3.3. Realizar instalaciones de distribución de energía eléctrica en edificios con las condiciones de calidad y seguridad requeridas, de acuerdo a la normativa vigente. | CD3.3.2. Los diferentes tableros de maniobra, control y protección se instalan según las especificaciones del proyecto en cuanto a dimensionamiento. |
|  | CD3.3.3. La actividad del local las características de iluminación, potencia, tipo de fuente de luz, se adecuan y disponen las luminarias a la altura especificada. |
| EC 3.4. Mantener instalaciones en edificios con las condiciones de calidad y seguridad establecidas. | CD3.4.1. La rutina de mantenimiento de las instalaciones se programa según las necesidades del edificio. |
|  | CD3.4.2. Las averías más comunes, las causas que la producen y las condiciones del elemento deteriorado se determinan mediante la comprobación de funcionamiento y el seguimiento de un procedimiento preestablecido. |
|  | CD3.4.3. Los elementos deteriorados y la parte de la instalación afectada, se sustituyen utilizando procedimientos de desmontaje y montaje adecuado, para el restablecimiento de las condiciones normales de funcionamiento de la instalación edilicia. |
|  | CD3.4.4. El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe correspondiente. |
| EC 3.5. Elaborar la documentación técnica y administrativa de las instalaciones eléctricas del edificio en el ámbito de su competencia. | CD3.5.1. Las características técnicas y económicas de la instalación se acuerdan con el cliente y se recogen en el documento correspondiente. |
|  | CD3.5.2. La información necesaria para la elaboración de la documentación de explotación del edificio se recaba ante el órgano competente y se selecciona del Reglamento Para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE las regulaciones del caso. |
|  | CD3.5.3. En la documentación de la definición de la instalación se establecen la ubicación de la caja general de protección y de los contadores, el sistema de instalación de las canalizaciones, cuadros o armarios, conductores y puntos de luz, entre otros; el sistema de instalación de puesta a tierra, teniendo en cuenta las características del local y aplicando las prescripciones establecidas en el Reglamento. |
|  | CD3.5.4. El certificado de la instalación, memoria técnica de diseño, planos, manual de uso y prevención de riesgos, entre otros, se presenta en tiempo y forma ante el órgano competente y especifica las características solicitadas de acuerdo al Reglamento Para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE. |
| EC 3.6. Gestionar el suministro de la energía en la prestadora de servicio. | CD3.6.1. Los distintos formularios, para solicitar una conexión nueva, medidor provisorio, división de instalación, aumento de carga, entre otros son identificados y completados. |
|  | CD3.6.2. Las distintas solicitudes de Abastecimiento de Energía Eléctrica son completadas conforme a necesidades del proyecto. |
|  | CD3.6.3. Los documentos y planos de la instalación eléctrica se presentan para su aprobación por el profesional electricista matriculado. |

| Contexto de aplicación |
| --- |
| Medios y materiales | Información |
| Herramientas manuales para trabajos eléctricos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Máquinas para trabajos de mecanizado. Instrumentación eléctrica. Medidor de corrientes de fuga. Analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica. Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. Equipo verificador de la continuidad de los conductores. Luxómetro con rango de medida adecuado para las luces de emergencia. Analizador de redes de armónicos y de perturbaciones de red. Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos. Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos. Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red. Medios de montaje. Equipos de seguridad y protección eléctrica. | TIPO DE NORMATIVIDAD: Reglamento de Baja Tensión de la ANDE. Norma Paraguaya de Instalaciones de BT (NP2), Seguridad industrial y salud en el trabajo, medio ambiente. TECNICAS PARA UNIR TUBERIAS: roscado, emboquillado. TIPO DE TUBERIA Y ACCESORIO: PVC, metálica. TIPO DE UNION: tubo-tubo, tubo – accesorio, tubo - caja. TIPO DE CAJA: Plástica, metálica. TIPO DE INSTALACION INTERNA: Residencial, comercial, institucional, hospitalaria, industrial. TIPO DE MAMPUESTO: Muros, cielo raso, cubierta, placa. TIPO DE TENDIDO: Empotrado, suspendido, sobre puesto. TIPO DE DUCTERIA: PVC, IMC, EMT, bandeja, canaleta, fibra de vidrio. POSICION DE LAS CAJAS: en piso, en losa, en muro, especiales. TIPO DE UBICACIÓN: Interior, exterior. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: Administrativos, de construcción de instalaciones, Eléctricas, de compra. TIPO DE FORMATOS: De compra, de solicitud de elementos, de orden de trabajo. TIPO DE NORMAS: De seguridad, técnicas, ambiental. |
| Principales resultados de trabajo |
| Plano de la instalación. Presupuesto y montos establecidos. Lista de materiales elaborada según especificaciones. Instalaciones Eléctricas de baja tensión montadas e instaladas. Pilastra verificada y cableada. Documentos de la obra verificados y regulados. |

FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

Actividad conjunta entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Coordinación Interministerial para la construcción del Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales.

Toda la información suministrada en el presente documento podrá ser utilizada mencionando la fuente.

Autoridades Ministeriales

| Enrique Riera, Ministro de Educación y Cultura. María del Carmen Giménez, Viceministerio de Gestión Educativa. Gerardo Gómez, Viceministerio de Educación Superior. María Inés Flecha, Dirección General de Educación Permanente. Ramón Aníbal Iriarte, Dirección General de Educación Técnica y Profesional. Atilio Dentice, Dirección de Institutos Técnicos Superiores. María Gloria Pereira, Directora General de Currículum, Orientación y Evaluación. | Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. María Victoria Diesel, Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral – SINAFOCAL. Ramón Maciel, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP. |
| --- | --- |

Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Perfil Profesional: Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión

Nivel de cualificación: 2 (Dos)

Código del Perfil: ELEL0005_2

Unidades de competencia del perfil profesional

- Diseñar y montar instalaciones eléctricas domiciliarias en baja tensión.

- Diseñar y montar instalaciones eléctricas industriales en  baja tensión.

- Diseñar y montar instalaciones eléctricas en  baja tensión en edificios.

Integrantes del Grupo de Trabajo de identificación de perfiles profesionales

Antonio Franco Lezcano, Dirección de Institutos Técnicos Superiores – MEC.

Sara Segovia, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Rubén Cáceres, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Expertos ocupacionales consultados

Oscar Molas, Colegio Técnico Departamental y Municipal de Villeta.

Hugo B. Gómez, Asociación de Electricistas del Paraguay – Electrón.

José Villalba Casola, Asociación de Electricistas del Paraguay – Electrón.

Tyto Martins, Centro de Formación y Capacitación Laboral del Sector Eléctrico – CEFOCALE.

Víctor Maldonado, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Oscar Aguiar, Centro de Promoción Profesional Paraguayo Japonés – CPP-PJ – SNPP.

Alfonso Pintos, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Néstor Leguizamón, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Apoyo Técnico

Marta Jiménez, Asesora MEC Articulación Educación y Trabajo.

Silvio Álvarez, Dirección General de Educación Permanente.

Asistencia Técnica del Programa EUROsociAL II

Carmen Fernández.

Paula Greciet.

Francisco de Asis Blas.

Fecha de cierre del documento: 14 de Junio de 2016.

Fecha de validación final con el sector productivo: Reunión Mesa Sectorial de fecha 28 de Junio de 2016.

Participantes:

Julio Torales, Asociación de Electricistas del Paraguay – Electrón.

Víctor M. Torres, LABSOL S.A  GRUPO LUMINOTECNIA.

Carlos Plaz, Administración Nacional de Electricidad – ANDE.

Cristóbal Gayoso, LABSOL S.A  GRUPO LUMINOTECNIA.

Deolindo Bandera, Centro de Formación y Capacitación Laboral del Sector Eléctrico – CEFOCALE.

Oscar Molas, Colegio Técnico Departamental y Municipal de Villeta.

Rubén Cáceres, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Antonio Franco Lezcano, Dirección de Institutos Técnicos Superiores – MEC.

Sara Segovia, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.

Alfonso Pintos, Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP.