# MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

MECANICA AUTOMOTRIZ

Programa de Estudio

### Materia: Electricidad y Electrónica del Automóvil

### 1er. Curso                                                                                                                Horas Semanales: 04

## Horas Mensuales: 16

## Objetivos de la Materia:

- Identificar los diferentes sistemas eléctricos del automóvil.

- Analizar la función y el funcionamiento de los sistemas eléctricos del automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos en el desmontaje, verificado, reparación y armado de los elementos de los sistemas eléctricos del automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de funcionamiento de los sistemas eléctricos del automóvil.

- Reparar fallas de los sistemas eléctricos del automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

## UNIDAD 1: Estructura Atómica y Conductividad                                                    Tiempo: 10hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar los conceptos de estructura atómica y conductividad.

- Analizar la función de la estructura atómica y conductividad en los sistemas eléctricos del automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de estructura atómica y conductividad en los sistemas eléctricos del automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función de la estructura atómica y conductividad en los sistemas eléctricos del automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Estructura atómica Componentes sub-atómicos Partículas elementales Cargas eléctricas Teoría atómica Valencia electrónica Niveles de energía Emisión de electrones Flujo de electrones Conductividad Materiales semiconductores Materiales tipo N y P Aplicaciones de los diferentes tipos de materiales eléctricos (conductores, aislantes y semiconductores) | Las clases se desarrollaran en forma expositiva por parte del profesor Se realizaran investigaciones bibliográficas con guías de trabajo conforme a los contenidos entregado por el profesor Los alumnos realizaran exposiciones de acuerdo a temas asignados por el profesor |

## UNIDAD 2: Simbologías y Unidades Eléctricas                                                             Tiempo: 24 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar las distintas simbologías y unidades eléctricas.

- Analizar la función de las simbologías y unidades eléctricas en el sistema eléctrico del automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de las simbologías y unidades eléctricas en los sistemas eléctricos del automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al uso de las simbologías y unidades eléctricas en los sistemas eléctricos del automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Baterías, relay, fusible, resistencias, condensador, diodo, transistor, bujías, masa, reostato, solenoide, empalme, cruce de conductores, generador, luz piloto, faros, interruptor, corriente continua, corriente alterna, pulsador, conmutador, voltímetro, amperímetro, generador, regulador, ruptor, bobina de encendido Magnitudes Eléctricas, tensión, intensidad, resistencia y potencia. Ley Ohm. | Se deben realizar diagramas de circuitos con simbologías normalizadas Se deben realizar ejercicios de conversión de unidades de medidas utilizadas en la especialidad. Se deben realizar ejercicios de aplicación sobre magnitudes eléctricas y ley de ohm. |

UNIDAD 3: Circuitos Eléctricos                                                                                       Tiempo: 50 hs.

Objetivos de la Unidad

- Identificar los distintos tipos de circuitos eléctricos.

- Analizar la función de los distintos circuitos eléctricos en el automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de circuitos eléctricos en el automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función de los distintos circuitos eléctricos del automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Elementos de los circuitos eléctricos Tipos de circuitos eléctricos Características de los circuitos eléctricos según tipo Funcionamiento de los circuitos eléctricos según tipo de circuito. (serie, paralelo y mixto) Circuito de corriente alterna y corriente continua. | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías de trabajo entregado por el profesor. Se deben realizar ejercicios de resolución de problemas de circuitos eléctricos a través de cálculos. Se deben realizar practicas de conexionado de de los distintos tipos de circuitos de y accesorios con guía del profesor. |

## UNIDAD 4:  Magnetismo y Electromagnetismo                                                              Tiempo: 12 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar los conceptos de magnetismo y electromagnetismo.

- Analizar la función de magnetismo y electromagnetismo en el automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de magnetismo y electromagnetismo en el automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función de magnetismo y electromagnetismo en el automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Imanes, campo magnético, materiales magnéticos y no magnéticos, procesos de imantación. Solenoide, definición, aplicaciones. Transformador, principio de funcionamiento, funciones, aplicaciones. Bobina de encendido, funcionamiento (relación con el transformador) | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías entregada por el profesor conforme a los contenidos y objetivos de la unidad. Se deben realizar practicas para demostrar los efectos de los imanes y electroimanes. |

## UNIDAD 5:  Semiconductores                                                                                           Tiempo: 8 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar los conceptos de semiconductores.

- Analizar la función de los semiconductores en el automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de semiconductores en el automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función de semiconductores en el automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Conducción de corriente eléctrica en los semiconductores Diodo, funcionamiento, polarización, relación tensión corriente. Rectificación de corriente, media onda y onda completa. Circuito cargador de batería, funcionamiento. Transistor, funcionamiento, conexionado. Tipos de transistores, (NPN y PNP), conexionado, características. Regulación con transistor, funcionamiento de circuitos sencillos. | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías presentado por el profesor de acuerdo a los contenidos y objetivos de la unidad. Se debe realizar como ejercicio diagramaciones de circuitos con simbologías correctas de componentes semiconductores. Se debe realizar ejercicios sencillos de resolución de problemas de circuitos eléctricos con componentes semiconductores. |

UNIDAD 6:  Instrumentos de Medición                                                                          Tiempo: 16 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar los instrumentos de medición.

- Analizar la función de los instrumentos de medición en el automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de los instrumentos de medición en el automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función de los instrumentos de medición en el automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Instrumentos de mediciones eléctricas más utilizadas en la electricidad del automóvil, funciones, funcionamiento, usos. (voltímetro, amperímetro, osciloscopio, frecuencimetro, tacómetro, ohmetro, etc.) Normas de seguridad en el uso de los instrumentos. | Los alumnos deben realizar practicas de uso de los instrumentos con la guía del profesor en circuitos eléctricos de automóviles. Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con una guía de trabajo presentado por el profesor de acuerdo a los contenidos y objetivos de la unidad. |

UNIDAD 7:  Baterías de Automóviles.                                                                           Tiempo: 8 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar los conceptos de baterías.

- Analizar la función de la batería en el automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de la batería en el automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función de la batería.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Elementos constitutivos de la batería. Funcionamiento de la batería. Reacciones químicas en el proceso de carga y descarga de la batería. Electrolito, composición e importancia. Tipos de carga de la batería. Verificaciones de la carga de la batería con densimetro y voltímetro. Técnicas de diagnostico del estado de la batería. Mantenimientos de las baterías. | Los alumnos deben realizar practicas de diagnostico y mantenimiento de las baterías. Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías de trabajo presentada por el profesor de acuerdo a los contenidos y objetivos de la unidad. |

## UNIDAD 8: Sistemas de Encendido                                                                            Tiempo: 16 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar conceptos del sistema de encendido.

- Analizar la función del sistema de encendido en el automóvil.

- Aplicar conocimientos técnicos de sistema de encendido en el automóvil.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de la función del sistema de encendido en el automóvil.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Sistema de encendido función. Partes componentes del sistema de encendido. Funcionamiento del sistema de encendido según tipo. Funcionamiento de cada una de las partes del sistema de encendido según el tipo de sistema de encendido. Verificaciones y diagnósticos de los componentes del sistema de encendido de acuerdo al tipo de sistema de encendido. Utilización correcta de equipos de diagnósticos del sistema de encendido. Normas de seguridad en el trabajo por el sistema de encendido. | Los alumnos deben realizar practicas de conexionado, verificación y diagnostico de los sistemas de encendido utilizando correctamente equipos y herramientas adecuadas. Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas de acuerdo a los contenidos y objetivos de la unidad. |

# MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Programa de Estudio

## Materia: Electricidad y Electrónica del automóvil

2do. Curso									Horas Semanales: 04 Hs.

Horas Mensuales: 16 Hs.

Objetivos de la Materia.

- Identificar los conceptos de los sistemas de arranque y carga.

- Analizar la función y el funcionamiento de los sistemas de arranque y carga.

- Aplicar conocimientos técnicos en el desmontaje, verificado, reparación y armado de los sistemas de arranque y carga.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de funcionamiento de los sistemas de arranque y carga.

- Reparar fallas de los sistemas de arranque y carga.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

UNIDAD 1: Sistema de Arranque                                                                                    Tiempo: 72 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar el circuito eléctrico del sistema de arranque.

- Analizar el funcionamiento del sistema de arranque

- Analizar el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de arranque.

- Verificar y diagnosticar correctamente el funcionamiento del sistema de arranque

- Utilizar correctamente los equipos de diagnostico y verificación

- Reparar sistemas de arranque

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Partes del sistema de arranque Funcionamiento del sistema de arranque Principio de funcionamiento del motor de arranque Funcionamiento del motor de arranque Solenoide del motor de arranque, función y funcionamiento Mecanismo de encastre del motor de arranque, función y funcionamiento Verificaciones y diagnósticos de los diferentes elementos del sistema de arranque Mantenimientos y reparaciones en el sistema de arranque | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías entregada por el profesor de acuerdo a los contenidos y objetivos de la unidad. Se debe organizar exposiciones por grupos sobre el sistema de arranque. Los alumnos deben realizar prácticas de desarmado, verificaciones y armado de motores de arranque. |

## UNIDAD 2:  Sistema de Carga                                                                                    Tiempo: 72 hs.

Objetivos de la Unidad:

- Analizar los diferentes circuitos eléctricos de sistemas de carga

- Identificar los diferentes elementos componentes del circuito de carga

- Explicar la función y el funcionamiento de los diferentes componentes del circuito de carga

- Verificar correctamente los diferentes elementos componentes del circuito de carga

- Diagnosticar el funcionamiento del sistema de carga

- Aplicar correctamente las normas de seguridad en el trabajo

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Generación de corriente eléctrica por inducción electromagnética Circuito eléctrico del sistema de carga equipado con dinamo Partes de la dinamo Funcionamiento de la dinamo Rectificación de corriente eléctrica en la dinamo Regulador de voltaje en los sistemas equipados con dinamo Verificación y Diagnóstico de los sistemas de carga equipados con dinamo Circuito eléctrico del sistema de carga equipado con alternador Partes del alternador Funcionamiento del alternador Rectificación de corriente eléctrica en el alternador Regulador de voltaje en los sistemas de carga equipados con alternador Verificación y Diagnóstico de los sistemas de carga equipados con alternador | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías presentado por el profesor conforme con los contenidos y objetivos de la unidad Se deben organizar exposiciones por grupos de acuerdo a los contenidos de la unidad Los alumnos deben realizar prácticas de desarmado, verificaciones, armado y conexionado de alternadores Los alumnos deben realizar prácticas de diagnósticos del circuito de carga montado en el automóvil |

# MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

#### Programa de Estudio

## Materia: Electricidad y Electrónica del automóvil

3er. Curso								                Horas Semanales: 04 hs.

Horas Mensuales:16 hs.

Objetivos de la Materia.

- Identificar los conceptos de los sistemas de encendido e inyección electrónica.

- Analizar la función y el funcionamiento de los sistemas de encendido e inyección electrónica.

- Aplicar conocimientos técnicos en el desmontaje, verificado, reparación y armado de los sistemas de encendido e inyección electrónica.

- Diagnosticar posibles fallas en base al análisis de funcionamiento de los sistemas de encendido e inyección electrónica.

- Reparar fallas de los sistemas de encendido e inyección electrónica.

- Respetar las normas de seguridad en el trabajo.

- Tomar conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

UNIDAD 1: Encendido Electrónico                                                                            Tiempo: 50 hs.

Objetivos de la unidad:

- Identificar correctamente el sistema de encendido electrónico y sus elementos componentes.

- Interpretar las funciones y el funcionamiento del sistema de encendido electrónico y sus componentes.

- Realizar prácticas de diagnóstico y mantenimiento del sistema de encendido electrónico.

- Sugerir posibles soluciones a las averías del sistema de encendido electrónico..

- Tomar conciencia sobre las normas de seguridad durante el trabajo.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Generalidades del sistema de encendido electrónico. Tipos de sistema de encendido electrónico, funcionamiento. Diagrama eléctrico de los distintos sistemas de encendido electrónico. Verificaciones de los componentes de los distintos sistemas de encendido electrónico. Diagnostico de funcionamiento del sistema de encendido electrónico. | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías de trabajo, conforme a los contenidos. Los alumnos deben realizar prácticas de verificaciones y diagnósticos de fallas del sistema de encendido electrónico. Los alumnos deben realizar prácticas de mantenimiento del sistema de encendido electrónico. |

UNIDAD 2: Sistema de Inyección Electrónica monopunto y multipunto.                         Tiempo: 50 hs.

Objetivos de la unidad:

- Identificar correctamente el sistema de inyección electrónica monopunto, multipunto y sus elementos componentes.

- Interpretar las funciones y el funcionamiento del sistema de inyección electrónica monopunto, multipunto y sus componentes.

- Realizar prácticas de diagnóstico y mantenimiento del sistema de inyección electrónica monopunto y multipunto.

- Sugerir posibles soluciones a las averías del sistema de inyección electrónica monopunto y multipunto.

- Tomar conciencia sobre las normas de seguridad durante el trabajo.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Generalidades del sistema de inyección electrónica monopunto y multipunto. Circuito de entrada de aire: filtro de aire, medición de la cantidad de aire ingresado, temperatura del aire, conductos de aire, reguladores de ralentí, potenciometro de mariposa de aceleración. Circuito de combustible: bomba de combustible, filtro y pre filtro de combustible, regulador de presión de combustible, electroinyector. Circuito eléctrico: comando electrónico, relé principal, relé de bomba de combustible, conexionado de los diferentes sensores y actuadores. Control de emisiones de gas de escape: catalizadores, sensor de oxígeno. | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías presentado por el profesor Se debe realizar práctica de verificaciones y diagnóstico de componentes del sistema de inyección Se debe realizar prácticas de uso de equipos de diagnósticos de sistemas de inyección electrónica |

UNIDAD 3: Funcionamiento de Sistemas de Inyección Electrónica.                                 Tiempo: 44 hs.

Objetivos de la unidad:

- Identificar correctamente los sistemas de inyección electrónica y sus elementos componentes.

- Interpretar las funciones y el funcionamiento de los sistemas de inyección electrónicas

- Realizar prácticas de diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de inyección electrónica.

- Sugerir posibles soluciones a las averías de los sistemas de inyección electrónica.

- Tomar conciencia sobre las normas de seguridad durante el trabajo.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Sistema Multec 700, partes, funcionamiento, características, datos técnicos y esquemas eléctricos. Sistema EEC – IV, partes, funcionamiento, características, datos técnicos y esquemas eléctricos. Sistema Mi, partes, funcionamiento, características, datos técnicos y esquemas eléctricos. Sistema G7, partes, funcionamiento, características, datos técnicos y esquemas eléctricos. | Los alumnos deben realizar investigaciones bibliográficas con guías presentado por el profesor Se debe realizar práctica de verificaciones y diagnóstico de componentes del sistema de inyección Se debe realizar prácticas de uso de equipos de diagnósticos de sistemas de inyección electrónica |